## Slide 1
과수원 수확로봇
ROBOTICS
2019. 05. 21.

## Slide 2
제작배경
정부의 재정지원이 매 년 증가하는 것은 국가적으로도 스마트팜 지원사업을 활성화 하겠다는 의지로 볼 수 있음
농촌의 고령화가 갈수록 심해지고 있고 그에 따라 농업생산성이 저하되고 있는 것이 현재상황임
고령의 농업종사자가 일하기 힘든 환경에서 로봇은 스마트팜에서 자동화시스템의 중심이 되어 농업생산량을 증가시킬 수 있음
01
02
03
01
정부의 재정지원증가
02
농업종사자 고령화에 따른 사회적요구
03
농업생산량 증대

## Slide 3
ripen
레일을 통해 이동하는 과수원 수확 로봇
ripen

## Slide 4
레일을 통해 이동하는 과수원 수확 로봇
unripen

## Slide 5
TensorFlow
구글 브레인 팀에서 개발한 머신러닝 프레임워크이며 오픈소스 라이브러리이다.
프레임워크 안에 데이터 획득, 모델학습, 예측, 정제 등과 같은 과정을 쉽게 할 수 있기 때문에 머신러닝 모델을 구현하는 과정이 어렵지 않다.
이 텐서플로우를 이용하여 CIFAR-10 이미지 분류(Image Classification)를 위한 CNN을 구현한다.

## Slide 6
CNN(Convolutional Neutral Network) 원리
Input으로 이미지가 투입
Input 이미지 중에서 특징을 추출(feature extraction)하는 작업을 하게 됨
노드의 개수에 비례하여 이미지 특징을 추출하는 작업의 정밀도가 높아질 수도 있음 (단, 계산량 증가)
이미지의 픽셀을 계속 줄여가면서 알고리즘이 학습을 하게 되고 정확성이 증가할 수 있음

## Slide 7
CIFAR-10을 통해 Tensorflow 학습시키기
<CIFAR-10 dataset>
대표적인 CNN 예제인
‘ CIFAR-10 이미지 분류 예제’
를 변형하였음
여기에 쓰인 학습이미지들을 ripen, unripen 토마토 이미지로 변경

## Slide 8
라즈베리파이 카메라로 촬영한 학습 데이터
총 200장 촬영

## Slide 9
Detection 과정 (32 * 32)
32
32
Find !

## Slide 10
코드구현 결과
Step 0
결과
Step 7000대 부터의 결과
최종 Loss 값이 0

## Slide 11
결론
Loss 0 은 인간도 불가능한 아주 극단적인 결과로, 학습이 잘못되었음을 알 수 있다
현재 ‘ripen’ 과 ‘unripen’ 데이터가 극단적으로 치우쳐져 있는 상황이므로 추가적인 데이터 수집을 통한 보안이 필요함
그러나 ripen과 unripen의 구분이 확실한 데이터에 대해서는 학습이 잘 되었으므로, 더 많은 데이터를 수집하고 연산할 시간만 충분하다면 훨씬 더 발전할 가능성이 있음

## Slide 12
한계점
현재 학습에 이용한 데이터는 실내에서 흰 종이 위에 놓고 찍은 토마토 데이터로, 실제 수확로봇이 현장에 투입되었을 때 사용될 장소(하우스 등)및 조명을 배경으로 하는 데이터는 없음
Ripen과 Unripen은 학습시켰으나, 익었음의 판단이 애매한 중간 단계의 토마토 데이터가 없음
만약 사진 한 장에 ripen과 unripen 상태의 토마토가 동시에 존재한다면 판단이 어려워짐

## Slide 13
로보틱스의 향후 일정
3월
연구주제 선정 및 사회적 요구 파악
5월
데이터 학습 및 딥러닝 모델 최적화
2019학년도 2학기
세부적으로 데이터 확보 및 완성도 개선
4월
데이터 확보 및 학습
창업동아리 캠프 참석 및 하드웨어 구조 설계
6월
한국정보기술학회 대학생논문경진대회 논문 투고 및 참가

## Slide 14
감사합니다